编号：GX-20220903

七人制足球场草坪施工

招

标

文

件

项目名称：七人制足球场草坪施工

招 标 人：西安高新科技职业学院

招标时间：  2022年9月20日

# 第一章 招标公告

现将西安高新科技职业学院七人制足球场草坪项目进行公开招标，欢迎符合资质条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、基本内容：

1.项目名称：西安高新科技职业学院七人制足球场草坪

2.招标编号：GX-20220903

3.招标人名称：西安高新科技职业学院新建办

地址：泾河新城先锋大街东七路16号西安高新科技职业学院建设办

标书递交联系人： 朱萌    联系方式：18191079221

技术咨询：祁正江    联系方式：19945240968

二、工程概况：

工程地点位于 泾河新城先锋大街东七路西安高新科技职业学院 ， 七人制足球场面积约为 3584 ㎡。长度： 64米；宽度： 46米。

三、投标人资质要求：

1.三证合一企业法人营业执照，营业执照经营范围内有体育运动场施工内容，有足球场地施工技术；

2.企业法人授权委托书和被授权人有效身份证件（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证件）；

3.具有安全生产许可证；

4.企业同类工程业绩（2019年至今业绩资料）

5.人造草坪，生产厂家针对本项目的授权书原件

四、材料要求

人造草坪技术要求

| 序号 | 名称 | 规格及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 草纤维材质 | 抗紫外线PE单丝 |
| 2 | 草高 | 50mm+1mm（不得少于50mm） |
| 3 | 密度 | 不得少于10500针/㎡ |
| 4 | 草丝形状 | W形直丝 |
| 5 | 草丝纤度（Dtex） | 不得少于8800 |
| 6 | 背胶 | 绿色环保SPU背胶 |
| 7 | 抗紫外基布 | PP抗紫外线增强基布+特种网格布 |
| 8 | 草坪宽幅 | ≥4米 |
| 9 | 6mm透水孔 | 透水率≧30升/分钟/ ㎡(无填充物) |
| 10 | 草坪样品 | 田园绿和柠檬绿30cmx30cm带5cm白草（注明参数加盖企业公章） |
| 为保证本工程质量，投标人提供草坪厂家以下文件： 1.为保证产品的耐磨性能，投标文件中提供LABOSPORT关于人造草坪抗耐磨 8 万周及以上检测报告扫描件； 2.为保证人造草坪质量，投标文件中需提供通过新国标GB/T20394-2019《体育用人造草》国家体用用品质量检验中心出具的全项结果均为合格的检测报告； 3.为保证人造草坪的环保性能，投标文件中需提供依据欧盟第1907/2006号REACH法规对人造草坪的205种高关注物质进行筛分的瑞士SGS检测报告； 4.为保证人造草坪的环保安全无毒害，投标文件中需提供依据欧盟玩具指令及其修正指令之协调标准 EN 71-3:2019--特定元素迁移测试对人造草坪的草丝、底布、背胶分别进行检测，检测结果均未超过限量的瑞士SGS检测报告； 5.为保证人造草坪的阻燃性能，投标文件中需提供依据G/BT20394-2019标准国内权威机构出具的产品阻燃检测报告； |

注：1.提交招标文件时请携带上述第三条资格证明资料原件及一套加盖单位红色公章的复印件。原件审阅后退还，复印件存档。

2.投标单位准备好上述第四条资料及证明，凡提供相关文件的厂家或投标单位需真实有效，复印件加盖公章，如有弄虚作假一律作为废标处理。中标后，投标样品封存，货到现场验证品牌和参数规格与样品一致后方可施工。

五、招标文件的领取时间和方式：

1.领取时间：2022年9月20日下午17:00；

2.领取方式：电子邮件领取。

六、投标文件截止时间及开标时间和地点：

1、投标文件截止时间：2022年9月27日中午12点之前；

2、开标时间：待定；

3、投标开标地点：西安高新科技职业学院新建办

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 建设地点 建设规模 |  |
| 2 | 项目单位 | 西安高新科技职业学院 |
| 3 | 招标范围 | 具体发包内容详见“工程量清单”。 |
| 4 | 工期要求 | 15天 |
| 5 | 质量要求 | 合格工程。工程一次验收合格率100%，确保工程质量达到国家工程质量验收合格等级标准及设计要求。需按以下要求进行验收： （1）7人制足球场人造草皮：新国标GB/T20394-2019和人造草皮技术要求的内容； |
| 6 | 构成招标文件 的其他材料 | 设计施工图纸、补充纪要、澄清纪要、答疑纪要、设计变更、签证单及相关政府政策性文件。 |
| 7 | 踏勘现场 | 投送标书之前都可以踏勘现场。 |
| 8 | 工程报价方式 | 综合包干单价包括材料费、机械费、人工费、运输费、装卸费、现场安装费、措施费、综合管理费、利润、税金等全部费用。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标截止期后30天。 |
| 10 | 投标文件份数及密封要求 | 全套投标文件包括：商务标（含投标函部分）部分和技术标部分。 |
| 11 | 投标文件 递交时间、地点 | 递交截止时间：2022 年 9 月 27日 上午12:00 递交地点：西安高新科技职业学院新建办公室 |
| 12 | 联系人 | 标书递交联系人： 朱萌 联系方式：18191079221 技术咨询：祁正江 联系方式：19945240968 |
| 13 | 开标 | 时 间： 待定 地 点：西安高新科技职业学院新建办公室 |
| 14 | 本工程承包方式 | 承包方式为固定综合单价承包，综合单价内包工、包料、包质量、包竣工验收、包工期、包施工风险等。 |

二、投标人须知

1.工程说明

1.1  本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项。

1.2  本招标工程项目招标人西安高新科技职业学院。将按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。

2.招标范围及工期、质量：详见本须知前附表

3.承包方式

3.1本工程的承包方式为固定综合单价承包，综合单价内包工、包料、包质量、包竣工验收、包工期、包施工风险和税费等全部费用，安全文明施工费是作为单独规费列项，技术措施费是作为措施费列项，按照计价规则计算列入。

3.2招标文件中给定材料品牌、规格型号的，施工时须经发包人确认品牌及质量后，由承包人进行采购，综合单价不予调整。

3.3以所发“工程量清单”进行报价。

3.4甲方对工期的具体要求。施工总工期为15日历天。

4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级和项目经理资质等级要求详见本须知前附表。

4.2 本工程不接受联合体或挂靠投标。

5、踏勘现场

5.1  招标人将按本须知前附表所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的书面文字资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3  经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和自身安全。

## 三、 投标文件的编制

6、要求

6.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

6.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有文件视为保密文件。

7.投标文件的组成

7.1 投标文件由商务标部分（含投标函部分）和技术标部分两部分组成。

7.2 投标函部分主要包括下列内容：

（1）法定代表人资格证明；

（2）投标文件签署授权委托书；

（3）投标函；

（4）投标函附录；

（5）对招标文件的承诺及补充意见；

（6）投标人提交的其他投标资料。

7.3 商务报价表部分主要包括下列内容：

（1）投标报价说明；

（2）投标报价汇总表；

（3）工程量清单报价表：工程综合单价表；工程措施项目费（综合单价）分析表。

7.4 技术标部分主要包括下列内容（含附表）：

（1）确保工程质量的技术组织措施；

（2）确保安全生产的技术组织措施；

（3）确保文明施工组织措施及环境保护措施；

（4）确保工期的技术组织措施；

（5）施工方案；

（6）施工进度表或施工网络图及劳动力安排计划；

（7）施工总平面布置图；

（8）施工机械设备配备和材料投入计划；

（9）雨季施工措施；

（10）新技术、新产品、新工艺、新材料应用。

### 四、投标文件的提交

8.投标文件的装订、密封与标记

8.1 投标方应将投标文件的技术标与商务标（含商务报价表和投标函）分开包装，包封上应正确标明“商务标部分”或“技术标部分”，写明投标人的全称，并加盖法人单位印章和法定代表人印鉴或授权代理人印鉴。

8.2 如果投标文件密封袋没有按规定密封，招标人将不承担错投或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，该投标文件无效，并退还给投标人。

8.3开标时，由投标人代表和监标人检查投标文件是否按规定密封，若未按规定密封（具体指：①投标文件标袋密封口处未密封的；②投标文件标袋密封口未加盖投标人印章）的，该投标文件无效，不予开封，并原封退还给投标人。

9、迟交的投标文件

投标人在规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒收。

第三章 投标文件投标函部分格式

西安高新科技职业学院

七人制足球场草坪铺设工程

投 标 文 件

项  目 名 称：

投标文件内容：      投标文件投标函部分

投   标   人：      （全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日        期：             年     月     日

目  录

一、法定代表人资格证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、投标函附录

五、对招标文件的承诺及补充意见

六、投标人提交的其他投标资料

### 一、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年            月                 日

经营期限：

姓名：            性别：      年龄：       职务：

系                                               的法定代表人。

投标人名称：    （全称并加盖公章）

日      期：           年         月         日

### 二、投标文件签署授权委托书

西安高新科技职业学院：

本授权委托书声明：我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （授权代表姓名）为我公司签署西安高新科技职业学院七人制足球场草坪铺设工程 项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投 标 人 名 称：       （全称并加盖公章）

法定代表人签章：

授权 委托 日期：         年      月    日

附：

代 理人 姓名：             性别：           年龄：

职        务：             身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

### 三、投 标 函

项目名称：

致：

现告知已收到招标文件所有资料，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.根据你方招标西安高新科技职业学院七人制足球场地草坪铺设工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、技术规范要求及其他有关文件后，我方愿以RMB￥               元（大写：               ），的投标报价并按上述图纸、草坪标准的要求承包上述工程的施工达到竣工验收，并承担任何质量缺陷责任和保修责任。

2.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

3.我方同意提供招标文件要求的有关本次招标的所有资料。并同意在招标文件中规定的投标书递交截止日期起30日内，遵守本投标，包括本投标文件及附件。在有效期前，该投标始终对我方具有约束力，并可随时为贵方所接受。

4.如果我方投标被接受，我方保证按中标通知书规定的时间和地点，严格按照招标文件要求招标人签订书面工程施工合同。

5.一旦我方中标，我方保证按照合同条款中规定的工期     日历天完成并移交全部工程。我方保证在招标文件中规定的各阶段时间内开始实施工程并完工。

6.除非另外达成协议并生效，本投标文件连同贵方的中标通知书，将构成约束我们双方的合同文件的组成部分。

7.我方中标后，承诺不将工程进行任何形式的分包和转包。

8.我们理解，贵方并无义务必须接受所收到的价格最低的投标或其它任何的投标，同时也不需为此作任何解释。

9.我方委派            为本工程的项目经理。

投标人名称：                      （全称并加盖公章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

日期：         年       月        日

四、投 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 |  | 中标后（3）天 |  |
| 2 | 误期违约金额 |  |  |  |
| 3 | 误期赔偿费限额 |  | 每延误1天违约0.1%计。 |  |
| 4 | 施工总工期 |  | （ 15 ）日历天。 |  |
| 6 | 质量标准 |  | 分部分项合格率达到100% |  |
| 7 | 工程质量违约金最高限额 |  | 一次验收达不到合格质量等级按 5 万元人民币收取违约金，并进行修复，直至达到中标承诺的质量等级。同时按国务院2000年第279号令“建设工程质量管理条例”有关规定处理。本项目要求按市级安全、文明工地的要求组织施工，若因承包方原因达不到市级文明工地时，应扣除合同承包价中所含文明施工补贴。 |  |
| 8 | 进度款付款时间 |  | 合同约定 |  |
| 9 | 竣工结算款付款时间 |  | 签发竣工结算付款凭证后（ 60 ）天 |  |
| 10 | 质量保修期 |  | 按保修书约定的期限 |  |
| 11 | 质量保修金 |  | 按结算价的3%。 |  |

说明：未注明的约定内容请投标人填报

### 五、投标人提交的其他投标资料

（本项无格式）

如：

对资格预审资料的更新（如果有）等

# 第四章  投标文件技术标部分格式

西安高新科技职业学院

七人制足球场地草坪铺设工程施工招标

投 标 文 件

项  目 名 称： 七人制足球场地草坪铺设工程

投标文件内容：      投标文件技术标部分

日        期：     2022年   9 月      日

### 施工组织设计

1.投标人应编制施工组织设计应包括：

（1）确保工程质量的技术组织措施；

（2）确保安全生产的技术组织措施；

（3）确保文明施工组织措施及环境保护措施；

（4）确保工期的技术组织措施；

（5）施工方案；

（6）施工进度表或施工网络图及劳动力安排计划；

（7）施工总平面布置图；

（8）施工机械设备配备和材料投入计划；

（9）雨季施工措施

（10）新技术、新产品、新工艺、新材料应用。

2.施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，

3.计划开、竣工日期和施工进度网络图

（1）投标人应提交的施工进度网络图或施工进度计划表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

（2）施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

（3）施工进度计划应与施工组织设计相适应。

# 第五章 投标文件商务报价表部分格式

西安高新科技职业学院

七人制足球场地建设工程施工招标

投 标 文 件

项  目 名 称：     七人制足球场地建设工程

投标文件内容：      投标文件商务报价表部分

投   标   人：      （全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日        期：             年     月     日

目  录

一、投标报价说明

二、投标报价汇总表

三、报价表：

1.工程综合单价表

项目名称：西安高新科技职业学院七人制足球场工程

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 暂定面积（㎡） | 材料 品牌 | 综合包干单价 （元/㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造草坪 | ㎡ | 3584 |  |  |  |

注：1、以上综合单价包含：材料费、机械费、人工费、现场安装费、运输费、试验检验费、措施费、综合管理费、利润、税金等全部费用。

- 未尽事宜请参见相关国家规范及图集，具体工程量以现场实际发生量为准。

投标单位：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

（二）  工程报价综合单价分析表

项目名称：西安高新科技职业学院七人制足球场

| 序号 | 分部分项名称 | 单位 | 主型材 材料费 | 辅助材料及配件费用 | 人 工 费 | 机 械 费 | 利 润 | 税 金 | 其他费用 | 综合包干单价（元/㎡）（含材料费、检测费、人工费、利润、其他费用、税金等所有费用） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造草坪 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：                                   法定代表人（盖章）：

日期：   年   月    日