接待中心游泳池维修工程报价单

一、工程概况：

1、本工程为接待中心游泳池维修工程，游泳池30m*4m，周边地面宽1m，因泳池渗水导致周边地面起拱，需对泳池进行渗水处理，并回复原装修地面。

二、报价单

| 序号 | 工程 名称 | 技术要求 | 单位 | 预计工程量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃栏板拆除并恢复 | 拆除过程保证栏板完整 | m | 68 |  |  | 工程量按竣工实际面积计算 |
| 2 | 不锈钢爬梯拆除并恢复 | 拆除过程保证爬梯栏板完整 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 瓷砖拆除并恢复 | 保证周边瓷砖完整 | ㎡ | 50㎡ |  |  |  |
| 4 | 不锈钢溢水槽拆除并重新更换 |  | m | 68 |  |  |  |
| 5 | 破损混凝土破除、清运并重新浇筑 | 保证周边 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 6 | 泳池周边缝隙填充 | 观察游泳池板底是否存在大面积缝隙，若存在采用灌浆料进行注浆处理 | m³ | 10 |  |  |  |
| 7 | 溢水槽周边40mm范围内防水处理 | 溢水槽周边采用环氧防水材料进行防水处理 | ㎡ | 30 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

三、施工技术要求：

1、依据现场游泳池周边下沉地面情况，采取缝隙灌浆处理，对溢水槽部位进行防水处理。。

2、原有玻璃栏板、不锈钢爬梯、瓷砖拆除过程中保持完成，便于二次恢复。

3、防水材料必须采用环保材料，对人体无伤害，进场材料提供材料证明资料，必须经验收方可使用。

4、鼓起瓷砖部位破除后，人工开挖至板底，观察板底是否存在缝隙，缝隙面积较大采取高压注浆处理。

5、维修完成后对原有瓷砖缝隙进行打胶密封处理。

四、报价要求：

1、所报单价：应包括人工费、机械费、材料费、管理费、利润、雨季施工费、安全文明施工费、环保措施费、税费等。

2、所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。

3、施工工期：2024年4月 1日至4月 10日。

五、 报送时间与联系方式：

请将报价单于2024年3月 28 日12:00前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区建设办，或邮寄至：泾阳县先锋大街西安高新科技职业学院泾河校区，联系人：刘老师18629632190,技术咨询：佘工（工程师）13991146459。

西安高新科技职业学院

招标组

二零二四年三月二十五日